Lift Parker N 4600

Дополнительные тех. данные

Имеет:

- Две телескопические колоны, два гидроцилиндра и гидроблок.

- Систему дополнительной синхронизации, решающую проблемы не равномерного распределения веса на платформе.

- Направляющие клинья для точного позиционирования автомобиля на платформе.

- Систему защиты от падения платформы в случае поломки подъёмного цилиндра.

- Имеет главный выключатель, обеспечивающий мгновенную, аварийную остановку. Каждый выключатель имеет свой ключ, без которого пользование системой не возможно. Вытаскивается ключ только после полной остановки парковочных платформ, в их исходном положении.

- Гидропакет позволяющий подъём двух и более устройств, в зависимости от объема гидронасоса.

- Двигатель оснащён шумоизоляционным кожухом, и уровень шума мотора отвечает требованию евро стандарта DIN4109.

- В системе используется масло типа HVLP применяемое при чрезмерных температурных колебаниях.

- Антикоррозийная защита «Classic» - это гальванизация платформы целиком (линейная гальванизация), соответствующая европейскому стандарту DIN EN 10142/10143.

- Защита класса «Premium» - это подетальная гальванизация, (каждой детали) по стандарту DIN ISO 1461.

- Защита класса «Classic Plus» - это общая гальванизация по стандарту DIN 10142/10143  и частичное покрытие важнейших поверхностей (зависит от требований предъявляемых при производстве), имеется возможность обработки с использованием цинка и порошковой обработки.

- Защита класса «Premium Plus» - это подетальная гальванизация, каждой части отдельно соответствующая евро стандарту DIN ISO 1461 а, также  частичная обработка важнейших поверхностей, возможно с использованием цинка или с применением порошка.

- Ширина платформы – 230см. и глубина приямка 170/165см. как стандарт.

Возможно расширение платформы до 240см. и  более, это требует углубление приямка до 185/180см., что даёт дополнительную возможность парковать более высокие автомобили.

- Возможна также установка дверных направляющих устанавливаемых на всякий случай учитывая возможность отсутствия защитных накладок на дверях автомобиля. В этом случае длинна приямка, должна составлять не менее 525см.

- Тех. обслуживание и чистку, следует производить регулярно, с равными интервалами.

Платформа:  Максимальная грузоподъемность - 2000кг.

Длина - 5м.

Имеется возможность увеличения макс. грузоподъемности до 2500кг.

Длинны до 5,20м.  (для автомобилей «S» класса).

- Пульт с главным выключателем, устанавливается рядом с гидростанцией, непосредственно перед началом монтажа.

- Пульт устанавливается вне эксплутационной области платформ на основании, размером: длинна - 50см. ширина – 20см.

- Гидростанция: напряжение – 400В, 50Гц.

трёхфазный мотор – 3.0кВт.

- Линия питания к главному выкл. 5 x 1,5мм2   или по местным нормам.

- Имеет плавкий предохранитель 3 x 16ампер.

- Имеет регулируемый потенциометр.

- Уровень безопасности соответствует евро стандарту DIN EN 294.

- Уровень освещения DIN 67528 (уровень освещения парковочного места и самого помещения стоянки).

Требования, предъявляемые к транспортным средствам:

макс. вес: 2000кг.

нагрузка на колесо: 500кг.

подходит для любых транспортных средств, проходящих по высоте.

При установке опции для автомобилей «S» класса, длинной до 5,10м.

макс. вес: 2500кг.

нагрузка на колесо: 625кг.

ширина стояночного места может быть увеличена: 250/260/270см.

общая ширина конструкции: 280/290/300см.

длинна приямка 540см.